PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW MINN KOTA

MK105PE, MK 110PE

INTRUKCJA OBŁSUGI

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem. Johnson Outdoors Inc. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia akumulatorów i/lub systemów elektrycznych spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z produktów naszej firmy.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

PROSIMY O ZACHOWANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI

Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje na temat bezpiecznego używania ładowarki do akumulatorów Minn Kota.

UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU GAZU

PRACA W BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI OD AKUMULATORA KWASOWO-OŁOWIOWEGO JEST NIEBEZPIECZNA. AKUMULATORY ZAWIERAJĄ KWAS SIARKOWY I PRODUKUJĄ GAZY WYBUCHOWE. WYBUCH AKUMULATORA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ WZROKU LUB POWAŻNE OPARZENIA. DLATEGO TEŻ, BARDZO WAŻNYM JEST, ABY PRZED UŻYCIEM ŁADOWARKI ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM PODRĘCZNIKIEM I STOSOWAĆ SIĘ DOKŁADNIE DO ZAWARTYCH W NIM INSTRUKCJI.

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA WYBUCHU AKUMULATORA, PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH INSTRUKCJI ORAZ ZALECEŃ PRODUCENTÓW AKUMULATORÓW DOTYCZĄCYCH WSZELKICH URZĄDZEŃ, KTÓRE ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO UŻYWAĆ W BLISKIM SĄSIEDZTWIE AKUMULATORA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZNAKAMI OSTRZEGAWCZYMI NA TAKICH URZĄDZENIACH, SILNIKACH, MOTORACH LUB INNYM SPRZĘCIE, KTÓRY WYMAGA AKUMULATORA.

- Zastosowanie urządzeń nie zalecanych czy sprzedawanych przez Johnson Outdoors Inc. może grozić pożarem, porażeniem, uszkodzeniem ciała lub mienia.

- W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia wtyczki czy przewodu, przy odłączaniu akumulatora od ładowarki należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

- Nie należy używać przedłużacza, chyba że jest to absolutnie niezbędne. Użycie nieodpowiedniego przedłużacza może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli zajdzie potrzeba użycia przedłużacza, należy upewnić się, że:

  - Wtyki we wtyczce przedłużacza są tego samego rozmiaru, kształtu i w tej samej ilości, jak wtyki we wtyczce ładowarki;

  - Przedłużacz jest odpowiednio podłączony i jest w dobrym stanie;

  - Przewód drutowy w przedłużaczu ma następujące parametry:
minimalna zalecana średnica drutu (AWG) dla przedłużaczy o różnej długości używanych z ładowarką Minn Kota:

| Długość kabla w metrach | 7,5 | 5 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| średnica AWG | 16 | 14 | 12 |

  - nie należy używać ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką;

  - nie należy używać ładowarki, jeżeli została uderzona, upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek inny sposób;

  - nie należy rozmontowywać ładowarki. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem lub pożar;

  - W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem należy wyłączyć ładowarkę z sieci przed jej czyszczeniem czy konserwacją. Odłączenie przewodów doprowadzających nie zmniejszy takiego zagrożenia.

  - W celu ograniczenia ryzyka porażenia lub iskrzenia, nigdy nie należy stykać końcówek oczkowych, gdy ładowarka jest włączona do sieci lub podłączona do przedłużacza;

  - Podłączenia zewnętrzne ładowarki muszą być zgodne z przepisami lokalnymi, krajowymi i federalnymi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- pracując blisko akumulatora kwasowo-ołowiowego należy upewnić, się że inne osoby znajdują się w zasięgu naszego głosu lub wystarczająco blisko, aby udzielić pomocy.

- Należy zawsze mieć pod ręką świeżą wodę i mydło, na wypadek kontaktu skóry, oczu czy odzieży z kwasem akumulatora.

- Należy mieć na sobie ochronę oczu i odzież ochronną. Unikać dotykania oczu podczas pracy przy akumulatorze.

- W przypadku kontaktu skóry czy odzieży z kwasem, należy natychmiast wymyć je wodą z mydłem. Jeżeli kwas dostanie się do oka, należy natychmiast przepłukać oko pod bieżącą, zimną wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skorzystać z pomocy medycznej

- Nigdy nie należy palić, powodować iskrzenia lub zapalać ognia w pobliżu akumulatora, silnika, motoru czy innego sprzętu łatwopalnego czy wybuchowego.

- Należy wystrzegać się przed upuszczeniem metalowych narzędzi na akumulator. Może spowodować to iskrę lub zwarcie w akumulatorze lub innej części elektrycznej, co może doprowadzić do wybuchu.

- Należy zdjąć wszelką biżuterię, np. pierścionki, bransoletki, łańcuszki i zegarki przed rozpoczęciem pracy przy akumulatorze. Akumulator może wytworzyć prąd zwarciowy wystarczająco silny, aby stopić metal i spowodować silne oparzenia.

- Ładowarki Minn Kota należy używać wyłącznie dla ładowania i podtrzymywania akumulatorów 12 voltowych, sześcioogniwowych (50-130 amp/godz.), które są ZALANE/O MOKRYCH OGNIWACH, BEZOBSŁUGOWE I NASĄCZONE ELEKTROLITEM. Ładowarka nie jest przeznaczona jako źródło zasilania systemów elektrycznych niskiego napięcia w innym celu, niż ładowanie i podtrzymywanie akumulatorów. Nie należy jej używać do ładowania akumulatorów o suchych ogniwach, stosowanych powszechnie w sprzęcie gospodarstwa domowego. Akumulatory te mogą pęknąć i spowodować uszkodzenia ciała i mienia.

- Nigdy nie wolno ładować zamarzniętego akumulatora

PRZYGOTOWANIE DO ŁADOWANIA I PODTRZYMYWANIA AKUMULATORA

- Jeżeli zajdzie potrzeba wyjęcia akumulatora z łodzi lub pojazdu w celu naładowania lub podtrzymania, zawsze należy najpierw wyjąć uziemioną końcówkę. Należy upewnić się, że wszystkie akcesoria na łodzi lub w pojeździe są wyłączone, aby nie spowodować łuku elektrycznego.

- Należy upewnić się, że w pomieszczeniu, w którym ładujemy lub podtrzymujemy akumulator zapewniona jest dobra wentylacja. Gaz można usunąć za pomocą wachlarza zrobionego z dykty lub innego materiału niemetalowego.

- Należy wyczyścić końcówki akumulatora. Uważać, aby do oczu nie dostały się cząsteczki rdzy.

- Dolać wody destylowanej do każdego ogniwa akumulatora do poziomu określonego przez producenta. Pomoże to pozbyć się nadmiaru gazu z ogniw. Nie wolno ich przepełnić. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta i UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ZAKRĘTKI ZOSTAŁY PONOWNIE ZAŁOŻONE NA OGNIWA, aby uniknąć parowania wody. Jeżeli nie zamkniemy ogniw po napełnieniu wodą, woda z czasem wyparuje. W przypadku akumulatorów bez nakrętek, należy ściśle trzymać się instrukcji producenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PODŁĄCZANIU DO PRĄDU STAŁEGO

- Przewody prądu stałego wytwarzanego przez ładowarkę zaprojektowano w celu tymczasowego podłączenia do akumulatora.

- Przewody prądu stałego należy podłączać i rozłączać wyłącznie po wyłączeniu przewodu prądu zmiennego z gniazdka.

- Przy podłączaniu zacisków do akumulatora, czarny przewód 12 voltowy należy podłączyć do elektrody ujemnej, a czerwony przewód 12 voltowy – do elektrody dodatniej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE WOLNO PRZERABIAĆ ZAŁĄCZONEGO PRZEWODU CZY WTYCZKI PRĄDU ZMIENNEGO – JEŻELI NIE PASUJE DO KONTAKTU, TAKI KONTAKT MUSI ZAINSTALOWAĆ WYKWALIFIKOWANY ELEKTRYK. NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM.

KONSERWACJA / CZYSZCZENIE / PRZECHOWYWANIE

UWAGA:

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH NAPRAW KONSERWACYJNYCH, OPRÓCZ TYCH, KTÓRE OPISANO W INSTRUKCJI.

INSTRUKCJA:

- Sprawdzić, czy ładowarka nie jest zabrudzona, zatłuszczona, skorodowana itp. Wyczyścić suchą szmatką.

- Gdy ładowarka nie jest w użyciu, przewody należy owinąć wokół jej podstawy, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

- Jeżeli przewód lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, można skontaktować się z Działem Napraw Minn Kota w celu uzyskania informacji o możliwości naprawy, albo wyrzucić ładowarkę. Uszkodzone przewody i wtyczki mogą spowodować porażenie prądem.

- Ładowarkę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

GDZIE MOŻNA UŻYWAĆ ŁADOWARKI

Akumulatory znajdujące się na łodziach należy wyjąć i ładować na lądzie (ładowarka nie jest przeznaczona do pracy w wilgoci i nie jest wodoodporna. W celu ładowania akumulatora na łodzi należy użyć ładowarki pokładowej).

Zarówno przewód doprowadzający prąd zmienny, jak i przewody odprowadzające prąd stały mają 1,8 m długości. Należ upewnić się, że przewody prądu stałego dosięgają akumulatora, przewód prądu zmiennego – źródła zasilania. Nie wolno przedłużać przewodów przez splatanie, ponieważ spowoduje to utratę rocznej gwarancji.

Pomimo, że ładowarka Minn Kota jest w stanie działać w wysokiej temperaturze otoczenia, należy zapewnić minimum po 15 cm wolnej przestrzeni po obu stronach urządzenia, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu powietrza i chłodzenia, co umożliwi optymalne działanie ładowarki.

PODŁĄCZANIE ŁADOWARKI MINN KOTA MK 105 P, MK 110P

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW

Urządzenie przeznaczone jest do ładowania i podtrzymywania tylko jednego 12 voltowego akumulatora kwasowo-ołowiowego. Ponieważ ładowarka jest niezależnie uziemiona i izolowana elektrycznie, można jej używać bez potrzeby odłączania akumulatora od wyłączników czy przewodów. Należy po prostu podłączyć przewody odprowadzające od ładowarki do akumulatora (czerwony przewód do elektrody dodatniej, a czarny do ujemnej). Zobacz diagram.

- Podłączyć przewody prądu stałego:

Przewód prądu stałego należy najpierw podłączyć do akumulatora. W tym celu należy podłączyć zacisk czerwone przewodu (+) do akumulatora, a następnie zacisk przewodu czarnego (-).

- Podłączyć urządzenie do prądu i włączyć.

UWAGA:

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADOWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZONA OD PRĄDU, A NASTĘPNIE PODŁĄCZYĆ PRZEWODY PRĄDU STAŁEGO AKUMULATORA, PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA DO PRĄDU ZMIENNEGO.

Po podłączeniu do prądu zmiennego i włączeniu ładowarki, powinna zapalić się zielona dioda. Gdy podłączymy akumulator, powinny zapalić się czerwone, zielone lub czerwone diody. Jeżeli zapali się żółta dioda, oznacza to że ładowarka jest podłączona prawidłowo i ładuje akumulator. Jeżeli zapali się zielona dioda, oznacza to, że akumulator jest naładowany w 90% i jest w fazie podtrzymywania. Jeżeli zapali się dioda czerwona, a akumulator jest podłączony, należy natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła prądu zmiennego i sprawdzić, czy odpowiednio podłączony został prąd stały (przewód czerwony – do elektrody dodatniej, a czarny do ujemnej) i że nie nastąpiło zwarcie spowodowane elementem metalowym lub innym, przewodzącym prąd. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo podłączone do akumulatora i nie nastąpiło zwarcie, należy odłączyć ładowarkę od źródła prądu zmiennego i następnie odłączyć przewody prądu stałego od akumulatora, a potem zadzwonić do działu wsparcia technicznego Minn Kota.

Jeżeli ładowarka jest podłączona do akumulatora, podłączona do prądu zmiennego i włączona wyłącznikiem sieciowym, a żadna dioda się nie pali, należy sprawdzić, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do prawidłowo działającego gniazda sieciowego 230 VAC.

DIODY:

CZERWONA: sygnalizuje zwarcie, odwrotną biegunowość (ładowarka podłączona do akumulatora odwrotnie) lub zbyt niskie napięcie akumulatora (poniżej 8 v). Jeżeli  DIODA CZERWONA świeci się, gdy podłączony jest akumulator, należy natychmiast odłączyć urządzenie od prądu zmiennego i sprawdzić połączenia z akumulatorem. DIODA CZERWONA zaświeci się również, gdy akumulator nie jest podłączony do przewodów prądu stałego.

ŻÓŁTA: wskazuje, że ładowarka akumulatora jest w trybie pełnego ładowania. Ładowanie pełne zakończy się, gdy akumulator będzie naładowany w ok. 90%.

ZIELONA: Wskazuje, że akumulator jest naładowany w ponad 90% i że jest w fazie podtrzymywania. Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, ZIELONA DIODA będzie świecić się dalej, aż do momentu odłączenia akumulatora.

UWAGA: ŁADOWARKA AKUMULAORA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ, JEŻELI AKUMULATOR JEST USZKODZONY LUB WYŁADOWAŁ SIĘ DO PONIŻEJ 8 VOLTÓW.

SPECYFIKACJA:

| MODEL | VOLT | ILOŚĆ KANAŁÓW | (amps) | PRZEWODY WCHODZĄCE | PRZEWODY WYCHODZĄCE | ROZMIAR Dł x Szer Wys (cm) | WAGA (kg) | MOC WEJSĆIOWA (230 VAC, 50Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK105PE | 12 | 1 | 5 | 0,75mm^2-1.8m | 16AWG-1.8. | 13x18x16,5 | 1,5 | 0,4 A |
| MK110PE | 12 | 1 | 10 | 0,75mm^2-1.8m | 16AWG-1.8. | 18x23x20 | 3 | 0,8 A |

MOC WEJŚCIOWA 230 VAC

PRZEWÓD CZARNY (-)

PRZEWÓD CZERWONY (+)

AKUMULATOR 12 VOLTOWY

GWARANCJA OGRANICZONA ROCZNA:

Normark Polska gwarantuje pierwotnemu kupującemu, że ładowarka Minn Kota® jest wolna od wad materiałowych i jakości wykonania, które mogą wystąpić w ciągu jednego (1) roku od daty zakupu. Normark Polska może zdecydować o bezpłatnej naprawie lub wymianie wszelkich części, które uległy uszkodzeniu w okresie objętym niniejszą gwarancją. Taka wymiana lub naprawa stanowi jedyną formę odpowiedzialności Normark Polska i jedyny środek zaradczy kupującego w przypadku złamania niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja ograniczona nie obejmuje ładowarek używanych w celach komercyjnych, ani zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji, skaz, które nie mają wpływu na działanie ładowarki lub uszkodzeń spowodowanych w wyniku wypadku, nieprawidłowego używania, zmian, modyfikacji, złego obchodzenia się lub nieprawidłowej konserwacji. Koszt konserwacji czy wymiany niewadliwych części ponosi kupujący.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych należy wysłać ładowarkę oraz dowód pierwotnego zakupu (z datą zakupu) do NORMARK POLSKA Sp. z o.o. 05-092 ŁOMIANKI ul. Długa 30.

NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ. ŻADNA GWARANCJA DOROZUMIANA, DOTYCZĄCA NP. MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY CZY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W OKREŚLONYM CELU, NIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ DŁUŻEJ NIŻ JEDEN ROK OD DATY ZAKUPU. NORMARK POLSKA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE CZY SZCZEGÓLNE.